Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Nazwa / Opis techniczny -wymagania minimalne | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szafa na laptopy – mobilna Szafa do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii Wózek na laptopy i tablety posiadający funkcję ładowania baterii, służy zarówno do przechowywania jak i łatwego przewożenia laptopów i tabletów. Wózek posiada wkłady wykonane z pianki nie palnej. Uchwyty do przemieszczania obustronne. Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą przynajmniej w dwóch punktach. Możliwość bezpiecznego przechowywania i jednoczesnego ładowania 30 urządzeń. | 2 |
| 2 | Tablica interaktywna Tablica interaktywna Technologia pozycjonowanie w podczerwieni Przekątna powierzchni roboczej 79" Rodzaj powierzchni magnetyczna matowa suchościeralna uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy porcelanowa Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik Format obrazu 4:3 Rozdzielczość 32768 x 32768 Dokładność odczytu Max 1 mm Prędkość kursora 120 cali/sekundę Czas reakcji maks. 10 ms Komunikacja USB Paski skrótów po obu stronach tablicy Zasilanie Port USB Dołączone akcesoria Pisaki (4 sztuki) Płyta CD z oprogramowaniem Uchwyty do montażu na ścianie wskaźnik teleskopowy Gwarancja min. 36 miesięcy Certyfikaty CE | 2 |
| 3 | Urządzenie wielofunkcyjne do skanowania, kopiowania, drukowania Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z FAX Wymagania minimalne: technologia druku laserowa lub atramentowa maks. rozmiar nośnika A4 rozdzielczość druku w czerni min. 2400 x 1200 dpi rozdzielczość druku w kolorze min. 2400 x 1200 dpi maks. szybkość druku mono 24 str./min. maks. szybkość druku kolor 24 str./min. druk dwustronny [dupleks] tak praca w sieci [serwer druku], Wi - Fi tak rozdzielczość skanera 1200 x 2400 dpi szybkość kopiarki w czerni 22 str./min. szybkość kopiarki w kolorze 22 str./min. rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi pojemność pamięci faksu min. 500 str. szybkość transmisji faksu 33.6 kbps interfejs USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps zainstalowane opcje automatyczny podajnik dokumentów (ADF) ¦ dupleks ¦ podajnik wielofunkcyjny (1 arkusz) inne cechy kolorowy ekran dotykowy normatywne obciążenie nie mniej niż 30000 str./mies. Gwarancja Min. 1 lata w serwisie zewnętrznym | 2 |
| 4 | Projektor Rozdzielczość własna min. XGA (1024x768) Jasność Min 3300 ANSI Lumens Kontrast Min. 15000:1 Proporcje obrazu 4:3 Rodzaj matrycy Pojedynczy układ DLP 0,55” Wielkość układu 0.55" DMD Współczynnik projekcji 0.62 Przekątna obrazu 60" ~ 200" Odległość od ekranu 0.76 ~ 2.52 (krótkoogniskowy) Obiektyw F 2,8, f7,26mm Wsp. powiększenia Obiektyw stałoogniskowy Przesunięcie 114% Korekcja zniekształcenia trapezowego +/-40 stopni; +/- 40 kroków Głośniki Min. 10W Obsługiwane systemy wideo SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) Złącza wejścia/wyjścia Wej. VGA (D-Sub 15 styków) min. (x2), Liczba gniazd HDMI min. (x1), S-Video min. (x1), Composite Video min (x1), Wej. audio (Mini Jack) min. (x3), Wyj. VGA (D-Sub 15 styków) min. (x1), Wyj. audio (Mini Jack) min. (x1), RJ45 (x1), Kompatybilność z IP Telnet przez RJ-45 (YES), Trigger (12V) (x1), RS-232 (x1), USB miniB (funkcja serwisowa), Mikrofon (Mini Jack) (x1) Poziom hałasu Maks. 36 dB Zasilanie Zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz Dołączone akcesoria Kabel VGA , Kabel HDMI 10m, Kabel Component , Instrukcja obsługi (CD) , Osłona obiektywu , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy , Karta gwarancyjna , Pilot (z baterią) , Przewód zasilający, Uchwyt do montażu projektora Maks. obciążenie 25kg, możliwość pochylenia: w osi projektora min. +/- 15 stopni, na boki min. +/- 20 stopni, odległość od punktu zamocowania do min. 110 cm. Gwarancja min. 2 lata na projektor, min. 1 rok lub 1000 godzin na lampę Certyfikaty CE | 2 |

Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej „SOPZ” powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w SOPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne".

W przypadku, gdy w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SOPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.

Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w SOPZ, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.